RAS -  RELEVADOR COMPACTO DE 1P/2T

CARACTERÍSTICAS                                      FUNCENTO

- Seguridad aprobada UL, CUR y TUV

- Corriente alta disponible arriba de 15 A, y uno especial de 20 A para uso en automóviles.

- Tipo de sello epóxico y libre de flux.

- Satisface todos los requerimientos de uso en automóviles y aplicaciones eléctricas en casa.

GRADO DE LA BOBINA

(A 20°C)

| Voltaje Nominal (VDC) | Resistencia de la Bobina (Ω) (+/- 10%) | Consumo de Energía (W) | Corriente Nominal (mA) (+/- 10%) | Voltaje para el Accionamiento (VDC) | Voltaje de Ruptura (VDC) | Voltaje Máximo Permitido (VDC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 V | 69 Ω | 0.36W | 72mA | 75% Max. | 10% Min. | 130% |
| 6 V | 100 Ω |  | 60mA |  |  |  |
| 9 V | 225 Ω |  | 40mA |  |  |  |
| 12 V | 400 Ω |  | 30mA |  |  |  |
| 24 V | 1600 Ω |  | 15mA |  |  |  |

FUNCIONAMIENTO

(EN VALOR INICIAL)

| ITEM TIPO | 10 A | 15 A | 20 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia de Contacto | 50mΩ Máx. (valor inicial) |
| Tiempo de Operación | 10mseg Máx. |
| Tiempo de liberación | 5mseg Máx. |
| Fuerza del Dieléctrico Entre bobina y contacto Entre contacto |  |
|  | AC 1500V (1min) |
|  | AC 750V (1min) |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min. (DC 500V) |
| Temperatura de Operación Ambiente | -30°C ~ +80°C |
| Humedad | 35% to 85% RH |
| Resistencia de Vibración | 10G (10~55Hz) (Amplitud dual:1.5mm) |
| Resistencia de Choque | 10G |
| Expectativa de Vida Mecánicamente Eléctricamente | 10,000,000 ops. min. (1800 ops./h) 100,000 ops. Min. (1200 ops./h) |
| Peso | 9.5g(aprox.) |

GRADO DE CONTACTO

| ITEM TIPO | 10 A | 15 A | 20 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Promedio de Corriente Transmitida | AC 120V 10A AC 250V 7A DC 24V 10A | AC 120V 15A AC 250V 7A DC 24V 10A | AC 120V 10A AC 250V 7A DC 24V 10A |
| Corriente Máx. Permitida | 15A | 15A | 15A |
| Voltaje Máx. Permitido | AD 240V DC 110V |
| Corriente Máx.. (continua) | 10A | 15A | 20ª |
| Material de Contacto | Aleación de plata |

DIMENSIONES

(UNIDAD: mm)